ТЕСТЕР ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ

MS6820

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Тестер оптоволоконных кабелей - малогабаритный портативный прибор для проверки, поиска неисправностей и быстрый диагностики при подключении оптоволоконного кабеля. Он состоит из оптического источника света (1300 нм) и измерителя мощности оптического диапазона с разрешением        -1 дБм.

ОСОБЕННОСТИ

- Быстрое отображение результата.

- Прост в эксплуатации.

- Низкая цена.

- Автоматическое выключение питания.

- Индикатор разряда батареи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная длина волны: 1300 нм

- Диаметр волокна световода: 62,5/125 мкм

- Мощность источника излучения -20 дБм

- Диапазон измерения: -20~-40 дБм

- Питание: батарея 9 В

- Габаритные размеры: 95x60x22 мм

- Масса: передатчик		92 г (включая батарею)

приемник			95 г (включая батарею)

РАБОТА С ПРИБОРОМ

(1) Подключите один из концов оптоволоконного кабеля к передатчику, а другой к приемнику. Убедитесь в чистоте наконечника световода и его плотной посадке в разъем тестера в противном случае возможно возникновение ошибок.

(2) Включите тестер, индикатор питания при этом должен зажечься зеленым светом, нажмите кнопку TEST на приемнике, дисплей в течение непродолжительного времени (для продления срока службы батареи питания) покажет величину мощности поступившей на приемник (единица измерения: -дБм). Для повторного измерения нажмите кнопку TEST еще раз.

(3) При разряде батареи индикатор питания POWER начнет мигать, в этом случае замените батарею.

ДЛЯ СПРАВКИ

дБм = 10lg (значение мощности/1мВт)

| -20 дБм = 10 мкВт | -30 дБм = 1.0 мкВт |
| --- | --- |
| -21 дБм = 7.9 мкВт | -31 дБм = 0.79 мкВт |
| -22 дБм = 6.3 мкВт | -32dBrn = 0.63 мкВт |
| -23 дБм = 5.0 мкВт | -33 дБм = 0.50 мкВт |
| -24 дБм = 4.0 мкВт | -34 дБм = 0.40 мкВт |
| -25 дБм = 3.2 мкВт | -35 дБм = 0.32 мкВт |
| -26 дБм = 2.5 мкВт | -36 дБм = 0.25 мкВт |
| -27 дБм = 2.0 мкВт | -37 дБм = 0.20 мкВт |
| -28 дБм = 1.6 мкВт | -38 дБм = 0.16 мкВт |
| -29 дБм = 1.3 мкВт | -39 дБм = 0.13 мкВт |

ВНИМАНИЕ

- Если прибор не используется, выключите его питание.

- Если прибор не используется, закройте оптический разъем заглушкой для предотвращения попадания пыли или загрязнения, поскольку это может стать причиной ошибки измерения.

- Прибор боится влажности.

- В комплект прибора входит передатчик и приемник, которые обязательно должны использоваться вместе. Использование их с любыми другими моделями может вызвать повреждение прибора. При таком повреждении гарантия утрачивает силу.

HYS005163