ВАКУУМНЫЙ ПИНЦЕТ

двухканальный

QUICK382 ESD

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 1. Описание изделия

## 1) Технические характеристики

| Напряжение питания | ~220 В |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 25 Вт |
| Воздушный насос | диафрагменного типа |
| Максимальное разряжение | 280 мм ртутного столба |
| Габаритные размеры | 160 (Ш) х 190 (Д) х 110 (В) мм |

## 2) Назначение

Вакуумный пинцет позволяет легко перемещать интегральные микросхемы, сопротивления и другие электронные компоненты, а также прочие мелкие предметы или предметы округлой формы.

- Встроенный диафрагменный насос обеспечивает необходимое для подъема предметов разрежение воздуха.

- Позволяет поднимать предметы весом до 120 г.

- Для большей безопасности и снижения риска повреждения деталей статическим электричеством все элементы вакуумного пинцета – ручка, наконечники и присоски сделаны из антистатических материалов.

- Станция имеет два независимых вакуумных пинцета, что позволяет использовать прибор двум человекам одновременно.

# 2. Порядок работы

  - Прикоснитесь наконечником пинцета или присоской к объекту, который хотите поднять.

  - Перекройте пальцем отверстие на ручке. Возникающее при этом разряжение воздуха сразу приведет к "прилипанию" объекта к наконечнику ручки пинцета.

  - Теперь поднимите ручку, и деталь поднимется вместе с ней.

Для подъема тяжелых предметов, используйте, пожалуйста, соответствующую ситуации насадку.

# 3. Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплект поставки Вашего вакуумного пинцета и убедитесь в его соответствии приведенному ниже списку.

| Станция........................................................................................... | 1 |
| --- | --- |
| Ручка пинцета в сборе................................................................... | 2 |
| Комплект наконечников: - вакуумные иглы (4 шт.) - антистатические присоски разного размера (4 шт.)................ | 2 |
| Руководство по эксплуатации...................................................... | 1 |