# XYTRONIC

Модель 136/136ESD

паяльная станция

Инструкция по эксплуатации

и паспорт

Содержание.

1.Введение.

2.Технические  характеристики.

3. Комплектность.

4.Подготовка  к  работе.

5.Указание  мер  безопасности.

6.Возможные  неисправности  и  методы  их  устранения.

7.Правила  эксплуатации.

8.Правила  хранения.

9.Гарантии  изготовителя.

1.Введение.

Паяльная станция  с электронной регулировкой температуры была разработана для  использования  в электронной промышленности. Многие параметры станций XYTRONIC  делают их идеальным инструментом как для обслуживания и ремонта так и для использования на производственных линиях .

Температура жала поддерживается с точностью ± 3°С для любой фиксированной установки в диапазоне 200-480° С  электронной схемой, имеющей температурный датчик расположенный на конце нагревательного элемента.

Станция  имеет  двухцветный светодиодный индикатор, показывающий состояние включения нагрева паяльника. Зеленый цвет – рабочее состояние  паяльной станции , красный цвет - нагрев паяльника..

2.Технические  характеристики.

Потребляемая  мощность                       60  Вт

Напряжение   питания                          220  В  50  Гц

Предохранитель                                      0,5  А

Вторичное  напряжение                         24  В  50  Гц

Мощность  паяльника                            60  Вт

Диапазон  температур                            непрерывный 200-480 . С

Стабилизация  температуры                  RTC датчик-

Тип нагревателя                                    металлокерамический

Индикация                                               двухцветный  светодиод

Масса, кг                                                  не более 2

3. Комплектность.

В комплект поставки входит:

1. Блок управления 136/136ESD		1 шт.

2. Паяльник      107/107ESD		1 шт.

3. Наконечник паяльника			1 шт.

4. Подставка для паяльника 		1 шт

5. Очиститель наконечника 460 		1 шт

6. Шестигранный ключ 			1 шт

7. Инструкция по эксплуатации		1 шт.

8.Упаковочная коробка			1 шт.

4.Подготовка к работе.

-Внимательно и полностью прочитайте инструкцию.

-Тщательно проверьте не была ли повреждена станция при транспортировке

- Проверьте соответствие рабочего напряжения указанному на корпусе станции.

- Установите выключатель питания в положение «0» (выключено).

- Подсоедините паяльник к станции.

- Вставьте шнур питания в сеть переменного тока 220 в.

- Включите станцию.

Регулятором  температуры установите  желаемую температуру. При достижении установленной температуры светодиод изменит цвет с красного на зеленый. Станция готова к работе. На наконечнике паяльника будет поддерживаться предварительно установленная температура.

Первое включение:

1.    Убедитесь, что переключатель питания основного блока установлен в положение  "ОТКЛ”.

2.    Установите ручку управления температурой на минимальный отсчет.

3.   Переставьте переключатель питания основного блока в положение "ON" - ВКЛ. Когда паяльник нагреется до выбранной температуры,  светодиодный индикатор станет зеленым,

4.    Установите ручкой управления температуру 250 °С, подождите пока светодиод  изменит свой цвет и приступайте   к  обильному облуживанию  жала паяльника защитным слоем припоя .

5.    Установите рабочую   температуру. Когда цвет светодиода  изменится с красного на зеленый  можно начинать пайку

5. Указание мер безопасности.

При эксплуатации необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, относящиеся к работам, связанным с электрическим током.

Замена предохранителя осуществляется только после отключения станции от сети переменного тока.

.   ВНИМАНИЕ! Паяльники работают при высоких температурах и могут легко нанести ожоги или вызвать возгорание предметов. НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к жалу или нагревателю при включенной станции и держите ее на безопасном расстоянии от горючих предметов. Необходимо  достаточно много времени для охлаждения  нагревателя паяльника, прежде чем менять жала или производить техобслуживание устройства.

ВНИМАНИЕ! Смена жала осуществляется только с выключенной станцией  при температуре паяльника не более 50 град. С.

6. Возможные неисправности и методы их устранения.

Если станция не включается

следует проверить: -  наличие питающего напряжения

-исправность сетевого предохранителя

Если станция включается, но паяльник не греется или перегревается необходимо проверить омметром сопротивление нагревательного элемента (между выводами  1 и 5 разъема должно быть сопротивление порядка 30 Ом) и термодатчика ( между выводами 4 и 5   -   не более 5 Ом)

- Правила эксплуатации

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕПРИЛИПАНИЯ ПРИПОЯ К ЖАЛУ

1.    Температура жала выше, чем 410 ° С.

2.    Рабочая поверхность жала не облужена, когда паяльник не используется.

3.    Отсутствие флюса при пайке, ремонте и мелких операциях.

4. Обтирание жала веществами с большим содержанием серы, грязными, сухими губками или тряпками.

5.    Прикосновение к органическим веществам таким, например как пластик, смола, силикон, жиры, и другим химическим веществам.

6.    Примеси в припое  или низкое содержание олова.

УХОД ЗА  наконечниками

ВНИМАНИЕ : Паяльник может нагреваться до очень высоких температур. Убедитесь, что станция отключена прежде, чем приступать к любым работам по техобслуживанию или поиску неисправностей !

Снимайте наконечник и очищайте его после каждого умеренного или интенсивного использования, а если оно используется на производственной линии, то очистку производите  ежедневно. Удаляйте любые рыхлые наросты на  жале для предотвращения его "обмерзания" (покрытие налетом).

Поставляемые паяльные  наконечники  имеют специальное покрытие  и при правильном использовании должны служить долго.

Всегда облуживайте наконечник перед тем как  приступить к работе, перед отключением станции или перед  длительным хранением. Обтирайте  жало  сухой чисткой перед использованием:.

2.     Длительная работа паяльника при высоких температурах ( более 400° С) сокращает срок его службы.

3.    Не применяйте избыточную силу  и не трите им соединение  при пайке - это не   повышает тепло передачу,  а  может повредить наконечник.

4.    При пайке наносите припой на соединение, а не наконечник. Флюс представляет собой,  едкое вещество и будет разъедать кончик жала.

5.    Никогда не чистите жало напильником или абразивом.

6.    Не используйте флюсы, которые содержат хлориды или кислоту. Используйте только канифоль или флюсы активированные смолой.

7'.    Если на жале образуется оксидная пленка, то ее можно удалить аккуратной полировкой с помощью шкурки с зерном размера 600-800 микрон, либо изопропиловым спиртом или его эквивалентом и -затем  обмотайте проволочный припой вокруг вновь очищенных поверхностей. Покройте  поверхности  припоем после того как флюс растворится. Можно использовать готовый облуживатель TT-95 фирмы PLATO,

НОВЫЕ  НАКОНЕЧНИКИ

Выполнение этих указаний обеспечит жалам долгий срок службы.

1.    Установите температуру на минимальное значение, затем установите основной переключатель питания в положение "ON"-ВКЛ.

2.    Установите температуру на отсчет 250 ° С.

3.    Облудите   поверхности  наконечника проволочным припоем после достижения им температуры 250 ° С

4.    Установите желаемую температуру выдержав аппарат в не рабочем состоянии при температуре 250 ° С в течении 3-х минут .

5.    Паяльник будет готов к использованию как только он достигнет предварительно установленной температуры.  •

ВАЖНО: Снимайте и чистите наконечник паяльника ежедневно. При установке нового жала в цилиндрический держатель удалите оттуда рыхлый нарост, окалину, иначе жало может приплавиться к нагревательному элементу или цилиндрическому держателю.

8. Правила хранения.

Хранение паяльной станции производится в упакованном виде, в складском  помещении при отсутствии прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 град. С, относительной влажности воздуха до 60 % .

- Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие паяльной станции техническим условиям при соблюдении потребителем  условий  эксплуатации и хранения.