Температурная станция

с радиодатчиком

NE-366, NE-510

ВОЗМОЖНОСТИ:

- внешняя температура с памятью минимальных и максимальных значений

- внутренняя температура с памятью минимальных и максимальных значений

- тенденция изменения внешней температуры

- подсветка индикатора

- часы, будильник с функцией повтора сигнала

- индикация даты, месяца, года и дня недели

- настенная или настольная (с изменением угла наклона) установка

- влагозащищённый внешний датчик

## ВНУТРЕННЯЯ СТАНЦИЯ

Откройте крышку на передней панели для доступа к 3, 4, 5 и 6 кнопке.

- Кнопка включения/выключения будильника

- Кнопка повтора будильника/подсветки индикатора

- Кнопка переключения режимов

- Кнопка внешней температуры/установки часов

- Кнопка внутренней температуры/установки минут

- Кнопка синхронизации

- Настольная подставка

- Батарейный отсек

- Зона часов

- Зона внешней температуры

- Зона внутренней температуры

- Кнопка сброса

## ВНЕШНИЙ ДАТЧИК

- Индикатор передачи данных

- Блокировочная защёлка

- Кронштейн для настенного крепления

- Кнопка сброса (внутри батарейного отсека)

- Батарейный отсек

## УСТАНОВКА

A. ВНУТРЕННЯЯ СТАНЦИЯ

1. Настольный вариант

Соедините подставку (7) с базовой станцией.

2. Настенный вариант

Прикрутите или приклейте, входящий в комплект поставки, кронштейн на вертикальную поверхность. Приклейте к базовой станции резиновые ножки. Повесьте станцию на кронштейн.

B. ВНЕШНИЙ ДАТЧИК

Внешний датчик поставляется с кронштейном для настенного крепления (15), который может быть закреплён на стене шурупами или двустороннем скотчем. Внешний датчик легко устанавливается на кронштейн и снимается с кронштейна.

## НАСТРОЙКА СТАНЦИИ

- Откройте блокировочную защёлку (14) внешнего датчика. Снимите крышку батарейного отсека (17) и установите свежие батарейки (3 “AAA” 1,5V) в батарейный отсек. Закройте крышку и защёлку. Индикатор передачи данных (13) будет моргать 5 минут для оценки дальности приёма.

- Откройте батарейный отсек (8) базовой станции. Установите 4 “AAA” 1,5V батарейки, соблюдая полярность, и закройте батарейный отсек. Зона внешней и внутренней температуры (10) и (11) покажут значения температур.

- Выберите оптимальное расположение для внешнего и внутреннего устройства. Если зона отображения внешней температуры (10) показывает “_ _ (С или (F” или моргает надпись “reception weak”, это говорит о том, что внешний датчик слишком далеко от базовой станции. Пожалуйста, переустановите их таким образом, чтобы отображалось значение в зоне внешней температуры без индикации “reception weak”.

# Дополнение: Внутреннее и внешнее устройства не должны располагаться под прямыми солнечными лучами или  вблизи источников электромагнитных излучений, таких как компьютеры, мониторы и т. д. Если внешняя температура не отображается должным образом, пожалуйста, нажмите кнопку синхронизации данных на базовой станции и нажмите кнопку сброса на внешнем датчике.

# УСТАНОВКА ЧАСОВ

# Откройте крышку на передней панели.

# УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

# Нажмите кнопку MODE (3) дважды, заморгает надпись “REAL TIME”

# Кнопкой OUTDOOR/HR (4) установите часы

# Кнопкой INDOOR/MIN (5) установите минуты

# Нажмите кнопку MODE (3) снова, заморгает надпись “12hr”

# Кнопкой OUTDOOR/HR (4) установите 12/24 формат

# Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT (2) для выхода из режима установки.

# УСТАНОВКА ГОДА

- Нажмите кнопку MODE (3) 4 раза, заморгает значение года

- Кнопкой OUTDOOR/HR (4) значение года увеличивается

- Кнопкой INDOOR/MIN (5) значение года уменьшается

- Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT (2) для выхода из режима установки

### УСТАНОВКА ДАТЫ И МЕСЯЦА

- Нажмите кнопку MODE (3) 5 раз, заморгает надпись “MONTH & DATE”

- Кнопкой OUTDOOR/HR (4) установите месяц

- Кнопкой INDOOR/MIN (5) установите дату

- Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT (2) для выхода из режима установки

УСТАНОВКА (C/(F ФОРМАТА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Нажмите кнопку MODE (3) 6 раз, заморгает надпись “TEMP”

- Кнопкой OUTDOOR/HR (4) (INDOOR/MIN (5)) выберите (C или (F

- Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT (2) для выхода из режима установки

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

- Нажмите кнопку MODE (3), заморгает время будильника

- Кнопкой OUTDOOR/HR (4) установите часы будильника. 12/24 формат будет соответствовать формату часов

- Кнопкой INDOOR/MIN (5) установите минуты будильника

- Кнопкой ALARM ON/OFF (1) включите ежедневный сигнал, изображение будильника появится на дисплее и прозвучит короткий звуковой сигнал

- Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT (2) для выхода из режима установки

### ПОДСВЕТКА

Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT (2) для включения подсветка дисплея

### МИНИМАЛЬНАЯ И МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗА СУТКИ

Значения минимальной и максимальной температуры автоматически сбрасываются в 0:00 ежедневно. Минимальное/максимальное значения сбрасывается до текущего значения.

### ОТОБРАЖЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУР

- Нажмите кнопку OUTDOOR/HR (4) (INDOOR/MIN (5)) для отображения максимальной температуры. На дисплее появится MAX

- Нажмите кнопку OUTDOOR/HR (4) (INDOOR/MIN (5)) дважды для отображения минимальной температуры. На дисплее появится MIN

- Нажмите ещё раз для отображения текущей температуры

- Сброс минимального/максимального значения осуществляется одновременным нажатием OUTDOOR/HR (4) (INDOOR/MIN (5)) и SNOOZE/LIGHT. Минимальное/максимальное значения сбрасывается до текущего значения.

### КНОПКА СИНХРОНИЗАЦИИ ДАННЫХ

Расстояние эффективного приёма может быть сокращено из-за возникновения препятствий и других внешних вмешательств. Если в зоне отображения внешней температуры заморгает надпись “reception weak”, пожалуйста, попробуйте  нажать кнопку синхронизации данных (6). Если значение внешней температуры не восстановится в течении 5 минут, проверьте батарейки или измените расстояние между базовой станцией и внешним датчиком.

### ИНДИКАТОР РАЗРЯДА БАТАРЕЙ

Если индикатор разряда батарей появился в зоне отображения внутренней температуры (11), пожалуйста, замените 4 “AAA” 1,5V батарейки в базовой станции. Значение внешней температуры восстановится в течение 5 минут.

Если индикатор разряда батарей появился в зоне отображения внешней температуры (10), пожалуйста, замените 3 “AAA” 1,5V батарейки во внешнем датчике. Если батарейки менялись только во внешнем датчике, пожалуйста, нажмите кнопку синхронизации данных на базовой станции. Значение внешней температуры восстановится в течение 5 минут.